SS-1Z型 悬浮物测定仪

一、产品介绍：
SS-1Z悬浮物测试仪用于测量悬浮于水（或透明液体）中不溶性颗粒物质所产生的光的散射或衰减程度，并能定量表征这些悬浮颗粒物质含量的仪器。本仪器可广泛用于水厂、食品、化工、冶金、环保及制药行业等部门，是常用的实验室仪器。

二、技术参数

| 测量范围 | 0-100-1000PPM 下限：10ppm |
| --- | --- |
| 最小示值 | 0.01 |
| 重复性 | ≤2% |
| 精度 | ±2%FS±1个字 |
| 电源 | AC 220V 50Hz |

三、悬浮物仪特点：

1.微电脑，轻触式键盘，采用LCD背光液晶显示浊度, 操作简单,具有较高的性价比。

2.采用矩形光学玻璃比色皿，表面平整光洁，克服了圆管比色皿管壁厚薄不均匀造成每次测量的误差，重复性好。

3.可自动调零和5点自动校正，量程有自动和手动切换，数据非线性处理及数据平滑功能，仪器能长时间稳定工作。

4.仪器内存储有全量程范围内的标定曲线 ，具有断电保护，标定数据不会丢失， 符合国标《重量法》。