1、CY-II  BOD测定装置适用范围及主要用途：

广泛适用于各级环保部门、水资源管理部门及公共卫生部门对水质的监测与管理。可对各种地表水、生活污水、工业废水的BOD值进行测定。

2、CY-II  BOD测定装置产品特点

    直观性：直接读出BOD值，无需化学滴定

    连续性：可随时了解微生物在试样中对有机物的降解过程，绘出BOD变化规律曲线。

    累加性：浓度过高超量程时，两次结果可以累加

    样品BOD值在0～1000mg/l范围内无需稀释

    全系统密封，不受大气压变化影响，测定准确可靠

3、主要技术参数

| 型号 | CY-II |
| --- | --- |
| 读数方式 | 水银刻度 |
| 测量范围 | 0～25、50、100、200、300、400、600、800、1000（mg/l）共九个量程 |
| 测定样品数 | 8个 |
| 培养温度 | 20℃±1℃ |
| 测试精度 | 符合部颁关于水质BOD5精度测试标准（葡萄糖—谷氨酸标液BOD5=180230mg/l） |
| 电源 | DC12V 500mA（已配转换器） |
| 外型尺寸(CM) | 45×28×36 |